## Slide 1
刘格伦 樊振宇 周子涵
李世军 郑睿恺 333-334
程序设计综合实践项目汇报
2021.9.10
基于红外热像传感器的WebAPP开发

## Slide 2
开发需求
及目的
WRITE HERE SOMETHING

## Slide 3
人体表面的温度分布用彩色图像的形式输出到显示器或屏幕上
适用于人流量很大的公共场合的人群排查
在保证更高精度的同时，也提高了测温的效率
以MLX90640传感器和ESP32完成红外数据的采集
在Web端实时显示热成像与关键数据
同时可以对出入人员的信息进行登记与查询
适合放置于商场入口、公司大门等人流量多，对测温需求大的地点

## Slide 4
项目git地址：https://github.com/Caffrey-Liu/333-334
具体开发流程
基于红外热像传感器的WebAPP开发
硬件传输
后端处理
数据库管理
文档撰写
前端展示
Notes: To change the image behind the Mock up.
Select the layer - > Right Click -> Send to Back -> Delete the image -> Drag & Drop your Own Picture -> Send to Back (again)

## Slide 5
郑睿恺
硬件传输
实现ESP32和红外传感器的数据采集方案
实现和改进ESP32的WiFi通信
实现二元和三元插值算法
LaTex文档的编写

## Slide 6
硬件传输
硬件需求
实现ESP32和红外传感器的数据采集方案
实现利用ESP32的WiFi模块将采集得到的温度数据发送到服务器
WiFi模块
这里用到 了ESP32的WiFi库，使用WiFi.begin()方法
传入WiFi名称和密码就可以连接
发送数据用到的是WiFiClient
将得到的浮点数数组*100转为整形
拼接为字符串后后调用WiFiClient.println()方法发送
数据采集
这一部分通过在网上收集资料，按照说明调用相应的API接口
引入MLX90640 API.cpp，I2CDriver.cpp中的函数来实现
. s
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
90
1
2
3
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
WiFi连接方式
最初方案：AP模式，接收设备连接进行数据接收
改进方案：ESP32调用自身WiFi模块连接对应网络，外部设备连接
同一个wifi网络，在局域网内进行数据传输
再次改进：AP模式可以使其作为服务器提供一个html网页
来输入想要连接的网络名称和密码
最终方案：保存上次连接的WiFi信息，启动后先尝试连接上次连接
的WiFi，不成功再开启AP模式
传播延时方面
最初方案：对float数组元素逐个传输，传完一次数据约耗时2s
改进方案：将float数组拼接为字符串，传完一次数据约耗时0.6s
最终方案：在ESP32上对float做乘100运算后类型转换为int，而后拼为字 符串进行传输，传完一组数据约耗时0.3s

## Slide 7
刘格伦
后端处理
实现红外温度到可视颜色的伪彩色编码转换
建立服务器，对收到的数据进行处理
实现热成像图的绘制
实现前后端的通信
前端页面的美化
服务器迁移工作

## Slide 8
后端处理
后端需求
实现ESP32传输数据的接收
对数据使用插值算法提高其分辨率
将数据转化为图片，再转换为Base64编码
通过Servlet向前端发出
通过Servlet接收前端请求
用JDBC将数据存入数据库
Java
Service
Java
Service
插
值
算
法
image
对象
Servlet
Servlet

## Slide 9
周子涵
前端展示
协助完成前端页面
协助完成前端后端页面互通的调试
协助完成LaTeX文档的编写

## Slide 10
前端展示
编写html，作为web前端最基本的框架
编写的同时也调用css对其进行美化
编写JavaScript中的函数以实现表单传递，发送请求等功能
能够适配不同终端显示需求
主要需求
最开始编写时由于经验不足使用了固定像素的方式布局页面。
在常见PC端可以正常展现画面，但是在其他移动设备上页面效果非常僵化，页面布局混乱
最终方案：进行整个页面的重新设计，设定html网页布局，分配好容器，元素大小使用容器相对值进行设定
使得Web适配了PC端、移动端，在不同的设备上使用也能获得较为良好的使用体验，真正实现了多端访问的需求
css也针对不同宽度进行重写
html与css
主要使用ajax的方式来传递表单数据及发送请求
XMLhttpRequest类型的调用
JavaScript
<script> var xhttp = new XMLHttpRequest(); var url = "data:image/png;base64,"; document.getElementById("pic").src = url + String; function loadDoc() { xhttp.onreadystatechange = function () { if (this.readyState == 4 && this.status == 200) { var String = this.responseText; document.getElementById("pic").src = url + String; // console.log(String); } }; xhttp.open("GET", "CameraServlet", true); xhttp.send(); } setInterval('loadDoc()', 200); </script>

## Slide 11
樊振宇
数据库管理
数据库的建立，SQL语句的编写
远端服务器数据库环境的搭建
协助完成LaTeX文档的编写

## Slide 12
int
自增
id
varchar
name
Admin
表格
varchar
account
varchar
password
varchar
tel
varchar
email

## Slide 13
PeopleList
表格
int
id
varchar
address
varchar
tel
varchar
idnum
varchar
tem
varchar
date
自增

## Slide 14
public int Insert(String[] values){ PreparedStatement preparedStatement = null; try { String sql = "insert into people_list(address,name,tel,id_num,tem,date) values(?,?,?,?,?,?)"; preparedStatement = con.prepareStatement(sql); for(int i=0;i<values.length;i++){ preparedStatement.setString(i+1,values[i]); } System.out.println(preparedStatement.toString()); return preparedStatement.executeUpdate(); } catch (SQLException e) { e.printStackTrace(); return 0; } }
自主封装一些类和方法，方便后端调用
比如下面这一段代码演示了我们如何封装向PeopleList中插入数据的方法

## Slide 15
李世军
文档编写
英文文献的翻译
协助完成LaTeX文档的编写

## Slide 16
TEXT
Entrepreneurial activities differ substantially depending on the
相关文献的翻译

## Slide 17
LaTex文档的撰写
前期环境配置花费了相当多的时间
在多次尝试下才尝试出能打开老师模板的2020版本
之后不断删改添加一直写出了现在的版本

## Slide 18
最终成果
展示
Project
Final Prentation

## Slide 19
http://47.100.63.226:8080/333_334/
项目服务器公网IP：